## Slide 1: 大学での研究をご紹介 （想定：15分間）
DNNを用いた自己姿勢推定
開発本部 ICTシステム開発センタ 自動化システム開発G / 尾崎 亮太
2022/1/??

## Slide 2: 自己紹介
尾崎 亮太（おざき りょうた）
出身
趣味：サッカー
研究分野：自律移動技術
  カルマンフィルタ、SLAM、Deep Learning、、、
  IMU、LiDAR、カメラ、ホイールエンコーダ、(GNSS)、、、
  C++、Python、ROS、Docker、PyTorch、、、
配属から2ヶ月間経過時点の所感
  どのプロジェクトもおもしろそう
  予想以上にハードの課題多い
埼玉
大阪
埼玉
カルフォルニア
石川
神奈川
自己位置／姿勢推定
環境認識
経路計画
経路追従
特に注力

## Slide 3: 今回ご紹介する研究
DNNを用いたリアルタイム自己姿勢推定
Ryota Ozaki and Yoji Kuroda, “EKF-based real-time self-attitude estimation with camera DNN learning landscape regularities,” IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L) with ICRA option, Vol.6, No.2, pp.1737-1744, 2021.
>>論文情報 >>PDF >>動画 >>ソースコード
カメラ
出力
ジャイロ
DNN
拡張
カルマン
フィルタ
画像
3軸角速度
重力方向
姿勢

## Slide 4: 研究背景
ロボット／ドローンの姿勢を制御するために リアルタイム自己姿勢推定が必要
自己姿勢推定の課題
加速度センサ：振動やセンサ自身の加速度の影響を受ける
ジャイロ：ドリフト、バイアスで誤差が蓄積する
オンラインSLAM（LiDAR／カメラ）：誤差が蓄積する
↓
振動／自身の加速度の影響を受けない
蓄積誤差を補正できる 推定手法を提案
Roll φ = ?
Pitch θ = ?

## Slide 5: 先行研究
単眼カメラとDNNを用いた重力方向推定
G. Ellingson, et al., "Deep visual gravity vector detection for unmanned aircraft attitude estimation", Proc. of 2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robotics and System (IROS), pp. 5557-5563, 2017.
教師あり学習 ⇒
シングルショット画像で推論できる → 誤差蓄積しない
振動／自身の加速度の影響を受けない
推論の不確かさは考慮していない 推論の例：
単眼カメラ画像
重力ベクトル（gx, gy, gz）
g
不確かさ：小
不確かさ：大
g
本当にこの推論結果を信用してよいのか？

## Slide 6: 提案手法｜概要
推論の不確かさをDNN自身に表現させる
＋ その不確かさに応じて推論を重みづける
カメラ
出力
ジャイロ
DNN
拡張
カルマン
フィルタ
画像
3軸角速度
重力方向
姿勢
DNNの出力：
共分散行列Σで不確かさを表現

## Slide 7: 提案手法｜DNN｜データ収集
静止状態の｛単眼カメラ画像、3軸加速度ベクトル｝を記録
Sim.（Microsoft AirSim）
Xsens Mti-30
RealSense D435
Real

## Slide 8: 提案手法｜DNN｜データ収集
Sim.：訓練用×10000＋テスト用×2000
Real：訓練用×1108＋テスト用×539
g = (-3.711, -4.009, 8.073)
g = (-4.613, -0.419, 8.651)
g = (2.857, -1.053, 9.344)
g = (2.120, 3.739, 8.803)
g = (2.336, -1.561, 9.397)
g = (2.342, -0.562, 9.501)

## Slide 9: 提案手法｜DNN｜前処理
入力データ（画像）
正解データ（重力ベクトル）
データ水増し：ランダムに学習時のみ適用

## Slide 10: 提案手法｜DNN｜ネットワーク
VGG16 + 全結合層
後処理：

## Slide 11: 提案手法｜DNN｜損失関数
深層学習を用いて最尤推定 → 訓練データのデータ分布を学習
＝ 推論（、）が与えられたときの 正解データに対する確率密度を最大化すること
＝ を最小化すること
損失関数：
>>参考になる記事
損失関数を最小化するようにパラメータを最適化する

## Slide 12: 提案手法｜DNN｜学習
最適化アルゴリズム：Adaptative moment estimation (Adam)
Simデータで事前学習
  lrCNN = 1e-5
  lrFC = 1e-4
↓
Realデータでファインチューニング
  lrCNN = 1e-6
  lrFC = 1e-5

## Slide 13: 提案手法｜DNN｜推論（定量評価）
不確かさをで定量化
,
＞閾値の場合：その推論を棄却
小 ←—————————— ——————————→ 大
本当にコレで良いのか怪しい…
なども検証すべき
Realデータに対する 平均絶対誤差 [deg] | 訓練データ |  | テストデータ（昼） |  | テストデータ（夜） | 
 | Roll | Pitch | Roll | Pitch | Roll | Pitch
DNN（棄却なし） | 1.51 | 1.35 | 2.73 | 3.08 | 4.67 | 4.70
DNN（棄却あり） | 1.25 | 1.11 | 1.90 | 2.29 | 1.93 | 2.28
→棄却
閾値

## Slide 14: 提案手法｜DNN｜推論（定性評価）
不確かさが小さかった推論TOP10
: ロボット座標系 : 正解重力ベクトル g : 推論 μ
真値と推論がほぼ一致

## Slide 15: 提案手法｜DNN｜推論（定性評価）
不確かさが大きかった推論TOP10
: ロボット座標系 : 正解重力ベクトル g : 推論 μ
真値と推論が大きく乖離

## Slide 16: 提案手法｜EKF
予測ステップ
,
観測ステップ
,
  ,
  ,
DNNの出力
ジャイロの出力
推論の不確かさに応じて重み付けしている

## Slide 17: 実験｜手法一覧
Gyro
Gyro+Acc (= Strapdown inertial navigation system)
Gyro+NDT (= NDT-SLAM) or LeGO-LOAM T. Shan, et al., "LeGO-LOAM: Lightweight and Ground-Optimized Lidar Odometry and Mapping on Variable Terrain," Proc. of 2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), pp. 4758-4765, 2018.
Gyro+DeterministicDNN G. Ellingson, et al., "Deep visual gravity vector detection for unmanned aircraft attitude estimation", Proc. of 2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robotics and System (IROS), pp. 5557-5563, 2017.
Gyro+StochasticDNN (ours)
カメラ
出力
ジャイロ
DNN
拡張
カルマンフィルタ
画像
3軸角速度
重力方向
姿勢

## Slide 18: 実験｜Sim
DNNは蓄積誤差を抑えた
StochasticDNN (ours)は 推論を重み付け／棄却することで DeterministicDNNを上回った
>>動画
Sim環境での 平均絶対誤差 [deg] | 訓練学習 |  | テスト環境 | 
 | Roll | Pitch | Roll | Pitch
Gyro | 14.5 | 12.6 | 6.4 | 4.7
Gyro+Acc | 2.9 | 3.4 | 3.2 | 3.1
Gyro+NDT | 7.5 | 6.5 | 4.1 | 2.6
Gyro+DeterministicDNN | 2.8 | 1.6 | 3.3 | 2.0
Gyro+StochasticDNN (ours) | 2.7 | 1.6 | 2.9 | 1.8
5
3

## Slide 19: 実験｜Sim
Gyro：誤差が蓄積した
DNN：局所的に誤差が大きい推論があった
Gyro+DNN (ours)：誤差が大きい推論の観測を閾値で回避した

## Slide 20: 実験｜Real
屋内：真値＝モーションキャプチャ
屋外：真値＝0 deg
>>動画
Real環境（屋外）における 最終地点での誤差 [deg] | Test env. | 
 | Roll | Pitch
Gyro | +5.3 | -5.0
Gyro+StochasticDNN (ours) | +0.6 | +1.9
平均絶対誤差 [deg] | Roll | Pitch
Gyro | 6.0 | 5.1
Gyro+Acc | 2.5 | 1.6
LeGO-LOAM | 2.8 | 2.5
Gyro+DeterministicDNN | 2.8 | 2.7
Gyro+StochasticDNN (ours) | 2.4 | 1.9

## Slide 21: まとめ
提案手法はEKFで以下2つを統合する
  ジャイロセンサ
  DNN
    重力方向を｛平均、共分散行列｝として出力する
    共分散行列をノイズとして用いることで推論を重み付けする
    共分散が大きい推論は棄却される
Sim＆Realの環境で実験した
  DNNは蓄積誤差を抑えるのに役立った
  DNNが出力する共分散行列をもとに推論を重み付け／棄却するのが有効だった
  提案手法はリアルタイムで機能した

## Slide 22: その他の研究業績
LiDARとDNNを用いた自己姿勢推定 Ryota Ozaki, Naoya Sugiura and Yoji Kuroda, “LiDAR DNN based self-attitude estimation with learning landscape regularities,” ROBOMECH Journal, 2022 (in press).
LiDAR点群から抽出する平面特徴量を用いたSLAM Ryota Ozaki and Yoji Kuroda, “6-DoF EKF SLAM with Global Planar Features in Artificial Environments,” Proc. of 2020 IEEE/SICE International Symposium on System Integrations (SII 2020), pp.531-535, 2020.
つくばチャレンジ（まちなかのコースでロボットを自律移動させるコンペ） 恩田和弥，大石朋孝，有馬純平，尾崎亮太，隼田駿大，黒田洋司，「Edge-node Map及び交差点形状マッチングを用いたナビゲーションシステムの開発」，つくばチャレンジシンポジウム，pp.101-106，2019．
>>研究業績一覧

## Slide 23
Appendix

## Slide 24: センサ
Xsens Mti-30
  100 Hz
  Accuracy in static: within 0.2 deg
RealSense D435
  15 Hz
Xsens Mti-30
RealSense D435

## Slide 25: 損失関数の補足
入力 推論 出力
DNNパラメータを最適化して確率密度を最大化する

## Slide 26: 提案手法｜DNN｜推論（定性評価）
不確かさが小さかった推論TOP5
不確かさが大きかった推論TOP5
真値と推論がほぼ一致
真値と推論が大きく乖離
: ロボット座標系 : 正解重力ベクトル g : 推論 μ

## Slide 27: 提案手法｜DNN｜推論（定量評価）
不確かさが小さかった推論TOP5
不確かさが大きかった推論TOP5
: ロボット座標系 : 正解重力ベクトル g : 推論 μ
真値と推論がほぼ一致
真値と推論が大きく乖離

## Slide 28: 計算時間
学習
W-2133 CPU and Quadro GV100 GPU with 32 GB memory
10000 samples x 100 epochs
43 hours
推論
I7-6700 CPU and GTX1080 GPU with 16 GB memory
0.01 sec

## Slide 29: EKFとは
逐次ベイズフィルタの一種
予測：事前確率分布を算出
更新：事前確率分布と観測分布を統合 → 事後確率分布を算出

## Slide 30: EKFのノイズ設定
Process noise for IMU
Measurement noise for DNN

## Slide 31
学習環境：大学キャンパス（テスト環境を除く）
テスト環境：大学キャンパスの1エリア

## Slide 32
Editing figures
↓

## Slide 33: メモ
10-15 min

## Slide 34
g
埼玉
大阪
埼玉
カルフォルニア
石川
神奈川

## Slide 35
g = (2.790, 4.521, 8.193)
g = (-3.711, -4.009, 8.073)
g = (-4.613, -0.419, 8.651)
g = (2.857, -1.053, 9.344)
g = (2.120, 3.739, 8.803)
g = (2.336, -1.561, 9.397)
g = (3.601, -3.423, 8.380)
g = (2.342, -0.562, 9.501)

## Slide 36
480×640
244×244
Flip (50%)
Homography Δθ
Rotation Δφ
Normalization
Resize
Flip (50%)
Rotation Δθ
Rotation Δφ
Normalization

## Slide 37
C3
+
R
C3
+
R
+
P
64
C3
+
R
C3
+
R
+
P
128
ch
3
C3
+
R
C3
+
R
+
P
256
224×224
h×w
C3
+
R
224×224
112×112
56×56
C3
+
R
C3
+
R
+
P
512
C3
+
R
28×28
C3
+
R
C3
+
R
+
P
512
C3
+
R
14×14
F
+
R
+
D
F
F
+
R
+
D
output
100
9
18
CNN layers (= VGG16 feature module)
FC layers
Post-process
C3: Conv2d(3×3), R: ReLU, P: Max Poolimg, F: FC, D: Dropout(p=0.1)

## Slide 38
: Robot frame : True gravity g : Inferred gravity μ

## Slide 39
sensors
Flat floor
Start
Sensors
≈
End
Flat floor
Sensors
≈